◎Svarbūs saugumo įspėjimai

### Prieš naudojimą būtina perskaityti instrukciją.

- Sekti nurodymus bei vadovautis naudotojo vadovu.

- Perskaičius naudotojo vadovą, laikyti jį lengvai pasiekiamoje vietoje.

- Nuvalyti 7 jutiklius ir šoninį šepetėlį prieš kiekvieną naudojimą.

- Uždėkite lygiai valymo šluostes ant roboto prieš naudojimą.

- Naudoti tik vandenį arba tik Hobot valymo skystį. Nepilti jokios kitos papildomos chemijos į vandens rezervuarą.

- Nenaudoti roboto ant riebaluotų grindų.

- Pašalinkite laidus ir kitas kliūtis, kurie gali trugdyti roboto darbui.

- Saugokite robotą nuo vaikų.

- Nelaikyti roboto po tiesioginiais saulės spinduliais, kur padidintas drėgmės kiekis, saugoti nuo skysčių.

- Nelaikykite roboto šalia alyvos, degių ar sprogių medžiagų.

- Robotas gali dirbti temperatūroje: 0°C ~40°C.

- Robotą galima laikyti temperatūroje: -10°C ~50°C.

◎Saugumo informacija dėl adapterio/baterijos

Prijunkite maitinimo adapterį tik prie maitinimo šaltinio, kuris atitinka specifikacijas. Maitinimo adapteris skirtas prijungti prie pavojingų elektros įtampų. Nebandykite taisyti adapterio. Pakeiskite visą įrenginį, jei jis yra pažeistas arba paveiktas didelės drėgmės. Dėl pagalbos ir priežiūros kreipkitės į vietinį HOBOT atstovą.

- Prašome naudoti atitinkantį elektros lizdą ir įsitikinkite, kad nėra sunkių daiktų  ant įkrovimo adapterio ar elektros laido ir roboto.

- Užtikrinkite vėdinimą prie įkrovimo adapterio, kai naudojatės robotu. Neuždenkite įkrovimo adapterio daiktais.

- Nenaudokite įkrovimo adapterio drėgnoje, karštoje aplinkoje. Niekada neimkite adapterio drėgnomis rankomis.

- Naudokite originalų maitinimo adapterį, akumuliatorių ir įkrovimo stotelę, kurią gavote kartu su robotu. Naudojimas bet kurių trečiųjų šalių komponentų, gali pažeisti, sugadinti ir (arba) sukelti pavojų

Akumuliatorius gali sprogti, užsidegti, sukelti sužalojimus jį ardant, smulkinant, pjaustant, esant trumpam sujungimui, deginant, kraunant (akumuliatoriaus celes) arba veikiant vandeniui, ugniai ar temperatūrai, viršijančiai 60 ° C (140 ° F).

Jei robotas nenaudojamas ilgą laiką, laikykite jį sausoje ir saugioje vietoje.Prašome įkrauti akumuliatorių kas 3 mėnesius tam, kad prailgintumėte akumuliatoriaus tarnavimo laiką.

Niekada nenaudokite šio roboto, jei pažeistas laidas ar maitinimo adapteris. Įsitikinkite, kad maitinimo laidas nėra ištemptas ar veikiamas aštrių daiktų ar kraštų.

Nenaudokite prietaiso, jei pažeista arba sugedusi bet kuri dalis ar bet koks priedas.

- Prieš naudojant robotą patraukite dūžtančius daiktus (pvz. stiklinius) nuo grindų, kuriuos pajudinus jie gali sudužti arba pažeisti prietaisą.

Nepalikite dūžtančių daigtų ant stalų, spintelių, kėdžių ir panašiai, kurie pajudinus robotui galėtų nukristi ir sudužti bei pažeisti robotą.

Prieš išardydami, montuodami ar valydami prietaisą, maitinimo adapterį ir įkrovimo stotį, išjunkite maitinimą ir atjunkite maitinimo kištuką.

Valant robotą nepurškite, nepilkite ant jo skysčių. Robotas nėra atsparus skysčiams.

Taisymo darbai gali būti atliekami tik įgalioto serviso.

Tinkamai pagal nustatytą tvarką tvarkykite elektronines atliekas

◎ Autorių teisės

Autorių teisės © 2018, HOBOT® Technology Inc. Visos teisės saugomos. Jokia šio leidinio dalis negali būti atgaminta, perduodama, perrašoma, saugoma paieškos sistemoje ar išversta į bet kurią kalbą ar kompiuterio kalbą, bet kokia forma, bet kokiu būdu, elektroniniu, mechaniniu, magnetiniu, optiniu, cheminiu, rankiniu ar kitokiu būdu, be iš anksto gavus raštišką šios įmonės leidimą.

◎Atsakomybės ribojimas

HOBOT Technology Inc.“ nesuteikia garantijų, susijusių su instrukcijos turiniu, ir konkrečiai atsisako jokių garantijų dėl tinkamumo bet kokiam konkrečiam tikslui. Be to, „HOBOT Technology Inc.“ pasilieka teisę peržiūrėti šį leidinį ir kartais keisti turinį, neprivalėdama šios bendrovės pateikti pranešimo apie tokius pakeitimus ar pakeitimus.

Vartotojas turi laikytis šiame vartotojo vadove pateiktų nurodymų, tačiau galiausiai atsakingas už vietos ir saugos vertinimą, kai naudojamas šis valymo įrankis.

◎Lazerio saugumas

Šio gaminio lazerio nuotolio jutiklis atitinka IEC 60825-1: 2014 I klasės lazerinių gaminių standartus ir nesukels pavojingos lazerio spinduliuotės.

◎Ribota garantija

Jei Jūsų LEGEE yra defektų dėl netinkamų medžiagų, prastos gamybos ar gedimo per garantinį laikotarpį nuo pirkimo ar pristatymo dienos, remontui ar pakeitimui kreipkitės į vietinį pardavėją arba vietinį įgaliotąjį atstovą.

◎Ribota garantija

Jei jūsų LEGEE yra defektų dėl netinkamų medžiagų, prastos gamybos ar gedimo per garantinį laikotarpį nuo pirkimo ar pristatymo dienos, remontui ar pakeitimui nedelsdami kreipkitės į vietinį mažmeninės prekybos atstovą arba vietinį įgaliotąjį pardavėją. Ši ribota garantija neapima:

Įprasto nusidėvėjimo, įskaitant dalis, kurios gali susidėvėti laikui bėgant (pvz., Šoninis šepetys, valymo šluostė, vikšrinis diržas, purškimo antgalis ir filtras ir tt).

Darbo nuo akumuliatoriaus veikimo trukmės sumažėjimo dėl akumuliatoriaus senėjimo ar naudojimo, nes baterijos tarnavimo laikas (1 metai) taip pat priklausomai nuo akumuliatoriaus įkrovimo iškrovimo ciklų.

Pažeidimų transportavimo metu, atsitiktinio sugadinimo arba netinkamo naudojimo ir piktnaudžiavimo, kuris neatitinka instrukcijų..

Gedimų sukeltų:

  - Netinkamai, neatsargiai naudojant robotą.

  - Naudojant robotą ne pagal naudotojo vadovo instrukcijas.

  - Naudojant robotą ne buitinėms reikmėms.

  - Naudojant netinkamas dalis, ar dalis sumontuotas ne pagal naudotojo vadovo instrukcijas.

Kitų gamintojų ar netinkamų dalių ir priedų naudojimas. Dėl atsarginių dalių ir priedų kreipkitės į vietinį pardavėją arba vietinį įgaliotąjį atstovą.

  - Netinkamas surinkimas ar sumontavimas.

  - Neautorizuotų šalių taisymas ar pakeitimai.

◎Roboto savybės

4 lygių valymas

4 lygių valymas reiškia, kad Legee siurbia, sausai valo, pats susidrėkina šluostes ir drėgnai valo grindis. Legee gali susiurbti dulkes, plaukus, o slankiojantis pirmyn ir atgal valymo mechanizmas 10 kartų/s imituoja žmogaus elgesį tam ,kad galima būtų išvalyti įsisenėjusius nešvarumus. Išmanus drėkinimasis yra trečia pakopa, kad galima būtų išvalyti dėmes, kurių negalima išsiurbti ar sausai nuvalyti. Galinė valymo šluostė ne tik surenka vandenį ir valo dėmes, bei blizgina grindis.

◎Valymo procesas

Valymo režimai

|  | Zigzagais LEGEE judės zigzagais, baigus, LEGEE persijungia į NAMO režimą. |
| --- | --- |
|  | Pagal sienas LEGEE valys pagal sienas, baigus, LEGEE persijungia į NAMO režimą. |
|  | Auto = Zigzagais + Pagal sienas valymas LEGEE 688 pradės zigzagais, po to baigs valyti pagal sienas. Didesnių plotų valymo optimizavimui LEGEE 688 padalina į 4.8×4.8 m plotus and ir atitinkamai valo zigzagais ir baigia pagal sienas. Baigus, LEGEE persijungia į NAMO režimą. |

Išmanus valymas

Yra 7 išmanūs valymo būdai (Talent clean):standartinis, stiprus, eko, virtuvės, sausas, turintiems gyvūnų ir poliravimo. Taip pat 1 valymo būdas kurį jūs patys galite susikurti ir koreguoti, siekiant patenkinti visus specialius poreikius.

| Režimai | Aprašymas |
| --- | --- |
| Virtuvės | HOBOT išskirtinis patentas. Specializuotas valyti įsisenėjusias dėmes, kurias dažnai paliekame ant virtuvės grindų. LEGEE pirmiausia padalins plotą iki 1,5 m × 1,5 m ir puršks didelį kiekį vandens, kad ištirptų dėmes, tada grįš ir pravalys šluoste tam kad sugertų ištirpusius dėmes likučius, grindys bus švarios! |
| Gyvūnų | Naminių gyvūnų plaukų valymas niekada nebuvo lengvesnis! Gyvūnų režimu siurbimo galia padidėja, kad būtų galima surinkti smulkius plaukus. Be to, padidintas vandens purškimo tūris ir didesnis šveitimo dažnis gali pašalinti pėdų atspaudus arba dėmes ant grindų. |
| Poliravimo | LEGEE valys grindis padidindamas vandens purškimo tūrį ir šveitimo dažnį, tuo pačiu sumažindamas judėjimo greitį, kad pašalintų senus nešvarumus ir vandens ženklus ant grindų, jūsų grindys netrukus bus švarios ir blizgančios! |

◎Apie LEGEE 668

◎Darbo pradžia

1. Krovimosi stotelė

1.

Pastatyti krovimosi stotelę prie sienos, kad ji atsiremtų ir neslidinėtų.

2.

Įsitikinkite kad 1,5 metro atstumu iki krovimosi stotelės nėra pašalinių daiktų.

2. Įkrovimas

1. Prijunkite Ac adapterį prie krovimo stotelės.

2. 	Padėti apvalią galinę roboto dalį prie metalinių krovimosi stotelės kontaktų. Prieš pirmą kartą pilnai pakraukite akumuliatorių mažiausiai 4 valandas kol užsidega žalia ON lemputė.

3. Valymo šluosčių uždėjimas

Uždėkite šluosteles tiksliai taip, kaip nurodyta instrukcijoje pagal raudonas linijas.

4. Uždėkite šoninį šepetėlį

Paspauskite šoninį šepetį prie įrenginio, kol pasigirs spragtelėjimas.

5. Vandens pripildymas

Pripildykite Legee vandeniu ar Hobot skysčiu naudodami specialų buteliuką ir užspauskite rezervuaro dangtelį.

6. Darbo pradžia ir pabaiga.

1.	Pradžia: Pakelkite dangtelį ir įjunkite įjungimo mygtuką, tada uždarykite dangtelį ir paspauskite  ant nuotolinio valdymo pulto arba programėlėje. (Perkelkite bamperio priekį nukreiptą į lygią sieną, jei jis nepradeda valyti iš įkrovimo stoties.)

2.	Valymo sustabdymas: Spauskite  ant nuotolinio valdymo pulto arba ant įrenginio.

3.	Darbo pabaiga: Spauskite  ant nuotolinio valdymo pulto.

◎Programėlės instrukcijos

LEGEE-688 galima valdyti nuotolinio valdymo pultu ir HOBOT LEGEE programėle su Wi-Fi.

1. Įdiekite HOBOT LEGEE programėlę

* Prašome susipažinti ir sutikti su mūsų paslaugų teikimo sąlygomis.

LEGEE nepalaiko 5G Wi-Fi ryšio.

Prašome įsitikinkite, kad LEGEE ir išmanusis telefonas yra susietas su tuo pačiu Wi-Fi ryšiu ir jis veikia nuosekliai.

Įjunkite Wi-Fi funkciją išmaniajame telefone ir prijunkite įrenginį.

2. Pradėkite valymą su HOBOT LEGEE-688 programėle

1.	Pakelkite dangtelį ir paspauskite įjungimo jungiklį.

2.	Paspaukite bet kurį valymo režimą.

3.	Paspauskitekad pereitumėte.

4.  Paspauskitekad pradėtumėte valymą. Bus rodomas realaus laiko žemėlapis, kuris parodys išvalytą plotą tuo pačiu metu kai LEGEE valys.

◎Nuotolinio valdymo pultas

| Mygtukai | Veiksmas |
| --- | --- |
|  | Vandens papurškimas |
|  | Sausas/Šlapias valymas |
|  | Rankinis valdymas |
|  | Sustabdyti valymą |
|  | Pradėkite išmanų valymą: virtuvės režimas |
|  | Siubimo galia: 5 lygis |
|  | Grįžti į įkrovimo stotelė |
|  | Automatinis valymo maršrutas: Pradžia / Pauzė |
|  | Palei sieną valymo režimas |

◎LED Indikacija

| Situacija | LED Indikacija |
| --- | --- |
| Sausas valymas | ● Solidus |
| Šlapias valymas | ● Solidus |
| Vandens purškimas | ● ● Mirksintis |
| Mažai akumuliatoriaus | ● Mirksintis |
| Ieško įkrovimo stotelės | ● ● Mirksintis |
| Baterija kraunasi | ● Solidus |
| Baterija pilnai pakrauta | ● Solidus |
| Įspėjimas | ● Mirksintis |
| Poravimas | ● Mirksintis |
| Aparatūros gedimo kodas (kreipkitės pagalbos į vietinius pardavėjus) | ● ● Mirksintis |

◎Valymas ir priežiūra

1. Išvalykite 7 lazerių jutiklius

Paspauskite dešinę bamperio pusę ir ištraukite kairiąją pusę nuo bamperio, kad atjungtumėte ją nuo LEGEE.

Naudokite švarią, sausą minkštą šluostę ir nuvalykite 7 lazerinius jutiklius.

Priežiūros dažnis: prieš kiekvieną naudojimą arba sekdami programėlės priminimą.

2. Ištuštinkite šiukšlių dėžutę

Išimkite šiukšliadėžę, pakeldami viršutinę rankenėlę ir atidarydami šiukšlinę, kad pašalintumėte dulkes.

Priežiūros dažnis: po kiekvieno naudojimo arba sekdami programėlės priminimą.

3. Išvalykite filtrą

Atsargiai nukratykite dulkes nuo filtro. Išplaukite filtrą jei reikia.

Priežiūros dažnis: po kiekvieno naudojimo.

4. Išvalykite HEPA filtrą

Atsargiai nukratykite dulkes nuo HEPA filtro.

Prašome neplaukite HEPA filtro.

Prašome pakeisti HEPA filtrą jei jis per daug nešvarus.

Priežiūros dažnis: po kiekvieno naudojimo.

Jei reikia papildomų atsarginių dalių kreipkitės į vietinį pardavėją arba vietinį įgaliotą pardavėją.

5. Šoninio šepetėlio valymas

Ištraukite šoninį šepetėlį, tada švelniai patrinkite šoninį šepetėlį su šiltu vandeniu, kad išvalytumėte nešvarumus ir atkurtumėte pradinę formą. Įdėkite atgal šoninį šepetėlį.

Priežiūros dažnis: po kiekvieno naudojimo.

Jei reikia papildomų atsarginių dalių kreipkitės į vietinį pardavėją arba vietinį įgaliotą pardavėją.

6. Valymo šluosčių priežiūra

Valymas mažiau nei 40°C (104°F).

Nebalinkite.

Negalima džiovinti džiovyklėje.

Nelyginkite.

Negalima valyti sausai.

Priežiūros dažnis: po kiekvieno naudojimo.

Jei reikia papildomų atsarginių dalių kreipkitės į vietinį pardavėją arba vietinį įgaliotą pardavėją.

7. Pakeiskite purškimo antgalį

Atsukite varžtą ir antgalį mažu atsuktuvu. Pakeiskite nauju antgaliu ir įsukite atgal.

Priežiūros dažnis: Kai purkštukas užsikimšęs ir negali purkšti vandens.

Jei reikia papildomų atsarginių dalių kreipkitės į vietinį pardavėją arba vietinį įgaliotą pardavėją.

- Dažnai užduodami klausimai

| Atvejis | Sprendimas |
| --- | --- |
| Neįsijungia | Patikrinkite ar baterija įkrauta. |
| LEGEE negrįžta į įkrovimo stotelę | Patikrinkite ar adapteris tinkamai prijungtas prie įkrovimo stotelės ir yra prijungtas prie maitinimo lizdo. Pašalinkite daiktus aplink įkrovimo stotelę ir išvalykite jutiklius švariu sausu audiniu. |
| Prastas kontaktas su įkrovimo kontaktais | Išjunkite maitinimą ir ištraukite maitinimo šaltinį iš įkrovimo stotelės. Nuvalykite visus įkrovimo kontaktus naudodami švarų skudurėlį su alkoholiu, kad pašalintumėte oksidą. |
| Venkite įkrovimo nutraukimo | Įkrovimo metu patariama įjungti LEGEE, LEGEE galės grįžti į įkrovimo stotelę, jei LEEGE bus perkelta. |
| Ar bus visiškai suvartojama energija, kai LEGEE budėjimo režime bus visiškai įkrauta | Energijos suvartojimas yra labai mažas, kai LEGEE stovi, o laikydami LEEGE prijungtą prie įkrovimo stotelės gali padėti išlaikyti geriausią baterijos našumą. |
| Valymo rezultatai mažiau tenkina | Išjunkite maitinimą, tada išvalykite arba pakeiskite šoninį šepetį, dulkių dėžutę, HEPA filtrą ir valymo šluostę. |
| Veikia/juda neįprastai | Išjunkite maitinimą, tada išvalykite 7 jutiklius ir langus ant bamperio. Taip pat patikrinkite, ar bamperis tinkamai sumontuotas. |
| Šoninis šepetėlis nesisuka | Išjunkite maitinimą, tada patikrinkite, ar įstrigo šoninis šepetėlis. Išvalykite šoninį šepetėlį ir vėl jį įdėkite. |
| LEGEE nepurškia vandens | Išjunkite maitinimą, patikrinkite ar purkštukas yra tinkamai sumontuotas. |
| Purškimo antgalių bandymas | Paspauskite nuotolinio valdymo pulte. LEGEE išpurkš vieną kartą. Jei LEGEE nepurkšia vandens, pakeiskite purškimo antgalius. |
| Kilimo aukščio ribos | Bet koks objektas, kuris yra aukštesnis nei 3 mm aukštis, bus laikomas kliūtimi, kurios LEGEE nepervažiuos. |
| Nuotolinio valdymo pultelis neveikia | Patikrinkite ar LEGEE įjungtas ir ar įkrautas akumuliatorius. Pakeiskite nuotolinio valdymo pulto baterijas ir bandykite dar kartą. |
| Ką daryti kad LEGEE valytų efektyviau | Prieš valydami patraukite kilimėlius, maitinimo laidus, užuolaidas. |
| Mirksi raudona ir mėlyna lemputė | Techninės įrangos gedimas, kreipkitės pagalbos į vietinius pardavėjus. |
| Nepavyko susieti su programėle/ LEGEE, kai suporuojate | Paleiskite programėlę ir LEEGE iš naujo. Silpnas „Wi-Fi“ signalas, įsitikinkite, kad „LEGEE“ ir išmanusis telefonas yra toje pačioje srityje su „Wi-Fi“ ryšiu. Atnaujinkite HOBOT LEEGE programėlę ir bandykite iš naujo. Neteidingas slaptažodis. LEEGE nepalaiko 5G WIFI ryšio. |
| LEGEE neprijungtas prie aplikacijos | Perkraukite LEGEE ir aplikaciją. Silpnas Wi Fi signalas, patikrinkite Wi Fi. Atnaujinkite LEGEE aplikaciją. Jei LEGEE buvo prijungtas prie kito Wi Fi tinkle, prijunkite iš naujo prie dabartinio |
| LEGEE nevalo pagal nustatytą grafiką. | LEGEE turi būti prijungtas prie krovimo stotelės ir akumuliatorius turi būti įkrautas. |

Jei iškyla kokių nors problemų ir šiame vadove nepavyksta rasti reikiamo sprendimo, kreipkitės į vietinį pardavėją arba vietinį įgaliotąjį pardavėją.

◎Specifikacijos

| Modelis | LEGEE-688 |
| --- | --- |
| WiFi | 802.11b/g/n |
| Akumuliatorius | Li-Ion 2750 mAh |
| Matmenys | 340 mm × 330mm × 95mm (LWH) (13.4 in × 13.0 in × 3.7 in) |
| Krovimo stotelė |
| Įvesties įtampa | 100~240 V, 50~60 Hz |
| Adapteris | 19V/1A, 19W |

◎Produktas ir priedai

| LEGEE-688 | Įkrovimo stotelė |
| --- | --- |
| AC adapteris | Nuotolinio valdymo pultelis |
| Vandens buteliukas | Naudotojo vadovas |
| Valymo šluostės | Šoninis šepetėlis |
| Purškimo antgaliai | HEPA filtras |

# Text boxes

Robotu negali naudotis vaikai jaunesni nei 8 metų amžiaus ar su fizine ar protine negalia arba dėl žinių stokos. Vaikams negalima žaisti su robotu. Valyti ar naudoti robotą be suaugusiųjų priežiūros negalima.

Įspėjimas:

Iškilus nesklandumams patys nebandykite taisyti roboto, o patikėkite jį įgaliotam servisui. Užtikrinkite, kad elektros įtampa sutaptų su krovimosi stotelės.

1.5 M

1.5 M

1.5 M